## Slide 1: Boolean functions
Exercise 2.8

## Slide 2
Simplify the following Boolean functions of 4 variables using Karnaugh diagrams.
F8(x1,x2,x3,x4) = x1x2x3x4 V x1x2x3x4 V x1x2x3x4 V x1x2x3x4 V x1x2x3x4 V x1x2x3x4 V x1x2x3x4 V x1x2x3x4 V x1x2x3x4= m15 V m13 V m4 V m6 V m10 V m8 V m11 V m9
 | 00 | 01 | 11 | 10
00 |  |  |  | 
01 | m4 | m5 |  | m6
11 |  | m13 | m15 | 
10 | m8 | m9 | m11 | m10

## Slide 3
max1= m9V m11V m13V m15 = x1x4
max2 = m8 V m9 V m10 V m11 = x1x2
max3 = m4 V m5 = x1x2x3
max4 = m4 V m6 = x1x2x4
max5 = m5 V m13 = x2x3x4
M(f) = {max1,max2,max3,max4,max5} C(f) = {max1,max2,max4}
M(f) = C(f) second case g = max1 V max2 V max4
m5 is not covered by central monoms, we can cover it with max3 or max5
f1DS (x1,x2,x3,x4) = g V max3 = max1 V max2 V max3 V max4 =
= x1x4 V x1x2 V x1x2x3 V x1x2x4
f2DS(x1,x2,x3,x4) = g V max5 = x1x4 V x1x2 V x1x2x4 V x2x3x4